Documentație lacunară dar mai bună decât nimic pentru radiosondă
Primul Balon meteorologic lansat de C4TS in Space pe 16.09.2018
Proiect al asociației RoSatOne

Radu Crăciun – maimuță dactilograf

# Hardware
## Listă componente

Calculatoare:
- Raspberry Pi Zero W – computer principal (Wi-Fi pentru a ușura programarea)
- Arduino Pro Mini (modul SD + accelerometru)
- Arduino Pro Mini (Driver APRS și monitor tensiune baterie)
Senzori:
- BMP180 – presiune (și temperatură)
- SHT21 – umiditate si temperatură
- TSL2561 – luminozitate vizibilă și infraroșie
- DS18B20 – temperatură interioară
- MPU9250 – accelerometru + giroscop + magnetometru
Auxiliare:
- Ublox Neo 6m – modul GPS
- Radiometrix HX1 144,8 MHz
- Neoway M590E – modul GSM
- Modul SD
- Bate Li-Po principală
- Baterie Li-Po modul GSM și MPU9250 + Arduino
- Întrerupător
- Antenă APRS

## PCB-uri
Fața plăcii Spatele plăcii

# Comunicarea internă
## Protocoale de comunicare
## I²C:
- Între Raspberry Pi și:
  - TSL2561 (0x39)
  - BMP180 (0x77)
  - SHT21 (0x40)
  - Arduino Pro Mini – Monitorizare baterie (0x04)

- Între Arduino Pro Mini independent și:
  - MPU9250 (0x68)
## Serial:
- Între Raspberry Pi și:
  - Arduino Pro Mini – Pachet APRS ca text (baud 9600) – „/dev/ttyS0”
  - Ublox Neo 6m – GPS (b9600) - {Pin} rsub {RX} =22
  - Neoway M590E – GSM (b9600) -
## 1-Wire:
- Între Raspberry Pi și:
  - DS18B20 – încărcat ca LKM (Linux Kernel Module) și citit ca fișier
## SPI:
- Între Arduino Pro Mini independent și:
  - Modul microSD (0x0A)
## analogRead():
- Între Arduino Pro Mini – Monitor Baterie și:
  - Bateria principală (referință analog = INTERNAL de 1,1V)
    - Tensiunea reala este coborâtă în intervalul (0 – 1,1V) electronic și apoi recalculată cu niște valori de calibrare – detalii la „Scheme” și „Cod”
## PWM:
- Între Arduino Pro Mini – Driver Radio și:
  - Radiometrix HX1 – Radio APRS
    - Arduino modulează (AFSK)[1] pachetul text primit de la RPi0 în semnal PWM ce este trimis la HX1 printr-un pin
      [1] Audio Frequency Shift Keying

# Programarea radiosondei

Codul dispozitivului propriu-zis este realizat în două limbaje de programare:
- Python pentru codul de pe Raspberry Pi
- C++ pe cele două Arduino.
Pentru a schimba codul principal al radiosondei, este recomandat să te conectezi la Raspberry Pi prin SSH și FTP.[2]
[2] La data scrierii acestui document (15.11.2018) – user: pi; pass: ayylmao123. Hotspot - SSID: Omnom; parola: adusadus1
Codul[3] principal al radiosondei, cel de pe RaspberryPi este în dosarul /home/pi/Final
[3] La data rescrierii acestui document (16.03.2019)
Programarea driverului de radio (Arduino ProMini), cât și a modului SD se realizează prin îndepartarea plăcilor de Arduino pe soclu și utilizarea unui programator de tip FTDI.

# Codul

## Codul de pe RaspberryPi

Urmează o detaliere a codului (cum era la data de 22.09.2018, ultimul commit de pe GitHub – GigaCloud/C4TS[4]), parcurgând fiecare fișier al codului și explicându-i rolul.
[4] Codul prezentat se află sub dosarul „Final” de pe GitHub
Fișiere de cod:
- Biblioteci:
  - aprs.py – conține o singură funcție: send(TEXT) ce trimite pe Serial /dev/ttyS0 conținutul text al pachetului APRS ce ulterior va fi procesat de catre Arduino

  - batt.py – asigură comunicarea cu Arduino prin I²C și calculează tensiunea totală din baterie și pe cea dintr-o celulă, folosindu-se de valorile de corecție C0 și C1

  - bmp180.py – biblioteca standard scrisă de SparkFun pentru senzorul BMP180 + o funcție adaugată numită pres2alt(pressure) ce returnează altitudinea (în metri)

  - ds.py – conține definiția clasei DS1820 (sincer, erau suficinete funcțiile, dar așa era scrisă de sursa bibliotecii și nu a mai fost ); citesțe temperatura de pe senzorul cu numele clasei și o returnează.
De asemenea, în inițializarea clasei, se încarca modulele LKM w1-gpio și w1-therm

  - gps.py – se folosește de rx_gps.py pentru a citi datele de GPS neprelucrate (propoziții NMEA[5]), mai apoi prelucrându-le în format zecimal sau APRS[6].
    [5] Standard dezvoltat de National Marine Electronics Association, folosit de mai toate modulele GPS
    [6] APRS101.pdf – „APRS PROTOCOL REFERENCE Protocol Version 1.0” – paginile 23-24
De asemenea, conține funcțiile getLastLocation()și getLastLocationDecimal() ce returnează ultimele coordonate valide ce sunt salvate în fișierele /home/pi/gps.txt /home/pi/gps_dec.txt

  - gsm.py – conține diverse funcții specifice modulului GSM: unele ce trimit diverse comenzi în format AT[7], procedee de pornire/oprire ale modulului, variând tensiunea de pe pinul Boot într-o anumită secvență, funcție de citire, etc.
    [7] Vezi documentația modulului Neoway descris în secțiunea Hardware a documentului
*Citirea de pe GSM nu se face pe serial numai la apel, ci se face constant, fiind salvată într-un fișier (home/pi/Final/gsm.txt). Funcția de citire descrisă în această biblioteca este pentru ultimele n linii din fișier - Rx(nr_linii = 1)

  - rx_gps.py - are o funcție ce citește în format brut datele de pe Serial-ul modulului GPS

  - sht21.py – bibliotecă cu funcții standard a senzorului SHT21 – citire I2C și prelucrare

  - tsl.py – bibliotecă foarte compactă pentru senzorul TSL2561 (10 linii de cod) – citire I2C
- Fișiere executabile:
  - rx_gsm.py – rulează tot timpul, citind date de pe serial și punându-le in fișierul home/pi/Final/gsm.txt

  - collect.py – citește date de pe toți senzorii, le împachetează în două moduri și le salvează în fișierele /home/pi/Date.txt /home/pi/lastData.txt

  - sendAPRS.py – citește date din fișierul /home/pi/lastData.txt, le transpune în format APRS, formând doua pachete distincte. Trimte primul pachet, așteaptă 3 secunde, apoi îl trimite pe urmatorul. Primul pachet are iconiță de Weather Station, iar al doilea de balon meteorologic. Schimbul de iconiție este făcut astfel încât site-ul aprs.fi să afișeze într-un mod mai ușor de citit datele în timpul zborului.

  - sendCoord.py – verifică altitudinea sondei, iar în funcție de aceasta trimite sau nu un SMS cu ultimele coordonate valide. SMS-urile se trimit odată la 10 minute. În caz că sonda tocmai a reintrat sub marja de altitudine, primul SMS se va trimite în maxim 30 de secunde

  - stopGSM.py – doar un simplu fișier executabil ce apelează funcția stop() din gsm.py

  - main.cpp (compilat ca „main”) – rutina sondei. Execută collect.py în mod constant, sendAPRS.py la fiecare minut, iar sendCoord.py la fiecare 30 de secunde

  - start.sh – se execută la boot. Inițializează biblioteca pigpiod, șterge fișierul /home/pi/Final/gsm.txt, începe execuția în paralel a rx_gsm.py, oprește modulul GSM și pornește rutina main.
O schemă cu legăturile dintre fișierele codului este reprezentată în figura următoare

## Codul de pe Driverul Radio
Codul de pe driverul de radio este în mare parte bazat pe proiectul sayden/hispatracker.[8].
[8] https://github.com/sayden/hispatracker/tree/master/hispatracker
Acestuia i s-a mai adăugat partea de comunicare prin I2C și Serial cu RaspberryPi-ul și monitorizarea tensiunii din baterie.
Modificările se găsesc în driver.ino. Adresa de I2C aleasă este 0x04.
Tensiunea este măsurată în intervalul 0-1,1V (analogReference(INTERNAL)).
Codul se găsește în dosarul APRS_Driver+i2C_Battery/driver/.

## Codul pentru modulul SD

Se găsesțe în dosarul mpu_card/ și nu este decât o uniune a codului de driver MPU și codului de driver SD.
Comentariile din acesta ar trebui să fie suficiente.

# Date
## Moduri de împachetare a datelor
Fișierul „Date.txt” conține pachete în formatul

DATĂ ORĂ
SENZOR: STARE (DATE)

Spre exemplu:
2018-09-15 13:30:58.385020
BMP:True (26.4, 974.48)
GPS:False ['4656.15N', '02622.95E', '337.5']
DS18:True 26.13
TSL:True (282, 134)
SHT:True(24.94, 52.43)
BAT:False (-1, -1)

*Unii senzori funcționează OK (fapt redat de stările „True”), mai puțin GPS-ul și Monitorul de Baterie.

 Dacă GPS-ul are o eroare (fie de citire, fie lipsă de position fix – nu este implementată vreo diferențiere între cele două). Între paranteze se află ultimele coordonate valide și altitudinea, salvate in fișierul /home/pi/gps.txt
Monitorul de baterie are o eroare de citire, iar datele sunt înlocuite cu -1.[9]
[9] Toate datele ce nu au putut fi citite/sunt eronate sunt înlocuite cu –1 și sunt trimise așa către APRS

Fișierul „lastData.txt” conține pachete în formatul

TEMP_BMP,PRESIUNE,LATITUDINE,LONGITUDINE,ALTITUDINE,TEMP_DS18,LUM,LUM_IR,TEMP_SHT,
UMDITATE,TENSIUNE_CELULĂ,TENSIUNE_TOTALĂ
CodSenzorStareNumerică;TS Luminozități; DS Temperatură; BAT Tensiuni

Exemplu:
26.7,974.44,4656.15N,02622.95E,337.5,26.38,285,135,24.91,53.76,3.-1,-1
B1G0D1T1S1Ba0;TS285;135;DS26.38;BAT-1;-1

Starea fiecarui senzor este înregistrată într-un șir de caractere în formatul Senzor(litera)Stare(1 sau 0). „B1G0D1T1S1Ba0” reprezintă o funcționare corectă a tuturor senzorilor, mai puțin a GPS-ului și monitorului de baterie. Datele bateriei sunt înlocuite cu -1 în acest caz.

În mod evident, primul format, cel prezent în „Date.txt” este mult mai ușor de citit. Fișierul „lastData.txt” este folosit de sendAPRS.py pentru a lua din el ultimele date citite, a le împacheta și trimite către radio, iar de accea formatul său este compact și greu de citit pentru un om.
## Colectarea datelor din aer
*Centrul de monitorizare de la sol este pe GitHub /GigaCloud/C4TSWeb, dar probabil nu va avea niciodată documentație. Pentru injurii: radu.craciun420@gmail.com
Pentru recepționarea datelor și încărcarea lor în APRS s-a folosit un modul RTL-SDR + Direwolf.
Ca să introduci date în APRS Direwolf-ul trebuie configurat în modul I-GATE (direwolf.conf).
Modulul RTL-SDR poate fi citit cu SDRSharp pe Windows sau cu Gqrx pe Linux.
După ce recepționezi semnalul audio APRS, îl trimiți către Direwolf printr-un sound pipe (Virtual Audio Cable).
Pentru urmarirea pachetelor APRS se poate folosi aprs.fi sau aprsdirect.com
# Alte recomandări:

- Google este prietenul tău
- Stackoverflow este prietenul tău
- Github este prietenul tău
- Wikipedia este prietena ta
- Tutorialele de la indieni/chinezi/alți asiatici pe YouTube sunt prietenele tale
- Nu crede că nu merge GSM-ul înainte de a verifica dacă SIM-ul are opțiune activă
- APRS-ul e mai ciudat documentat și sucit decât tentativa asta tristă de documentație
- Mereu asigură-te ca ai antenele conectate înainte de a face emisie/recepție, altfel te alegi cu o sobă cârâitoare
- Nu modifica hardware-ul cât are o sursă de alimentare conectată (doar dacă ești șmecher și-ți place adrenalina)
- Învață C în primul rând ca limbaj, nu ca mijloc de algoritmică (dacă îți place să faci chestii, nu doar să rezolvi probleme, problemele trebuie evitate în viață) – The C Programming Language
- Învață Python dacă te-ai săturat să dai la manivelă în C
- Nu-i spune lui Daniel „domnul Daniel” fiindcă sună ciudat; ori „Daniel”, ori „domnul Bejan”
- Nu-ți pune istoricul proiectului DOAR pe Facebook fiindcă e posibil să dispară subit
- Ai rabdare cu Daniel fiindcă și el are răbdare cu tine
- Baftă!